Рис. 1 Кровать К-1.6

# Кровать К-1.6

Комплектовочная ведомость

| № | Наименование детали | Габариты детали | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Спинка бол. Спинка мал. Царга Опора Ребро Ребро Ребро Планка Вязка ДСП (ДВП) | 617*1650 1632*192 1950*192 1600*276 1700*260 1700*132 1700*100 1568*100 196*109 486*1596 | 1 1 2 2 1 2 2 5 2 4 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Евровинт 5*50 Евровинт 7*70 Заглушка (евровинт) Подпятник Ключ под под евро Шуруп 4*30 Шуруп 3*16 Руководство | Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт. | 46 2 20 7 1 8 14 1 | Средн. планка №8 Шуруп 3*16 Деталь № 7 Подпятник |

# Text boxes

Для сквозного крепления деталей № 3,7 и 8 используется евровинт 7*70