Рис. 1  Светлана тумба 1 ящик (2 шт.) СВ-11

1.Отверстия для регулировки по высоте.

2.Отверстия для фиксации после регулировки.

1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x13.

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

3.По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4.Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту
направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x13.

Комплектовочная ведомость

# Светлана тумба 1 ящик (2 шт.) СВ-11

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бок | 466*360 | 2 |
| 2 | Бок | 466*360 | 2 |
| 3 | Крышка | 400*380 | 2 |
| 4 | Крышка | 368*360 | 4 |
| 5 | Цоколь | 368*80 | 2 |
| 6 | Ящик в сборе | Рис.2 | 2 |
| 10 | ДВП обл. | 214*396 | 2 |
| 11 | ДВП | 184*396 | 2 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм. | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксцентриковая стяжка | Шт. | 16 |  |
| 2 | Евровинт | Шт. | 36 |  |
| 3 | Заглушка евро винта | Шт. | 52 |  |
| 4 | Ручка рейлинг 96 | Шт. | 2 | Шуруп 4,2*35 |
| 5 | Подпятник | Шт. | 8 | Шуруп 3*16 |
| 6 | Направл. ящ. L=350 | К-т | 2 | Шуруп 3,5*12 |
| 7 | Ключ евровинта | Шт. | 1 |  |
| 8 | Шуруп 3*16 | Шт. | 16 | Подпятник |
| 9 | Шуруп 3,5*12 | Шт. | 32 | Направл. ящ. |
| 10 | Гвоздь 1,4*25 | Шт. | 60 | ДВП |
| 11 | Шуруп 4,2*35 | Шт. | 4 | Ручка |
| 12 | Руководство | Шт. | 1 |  |

Ящик в сборе                                     рис. №2

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол--во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель ящика | 310*134 | 2 |
| 2 | Пер. пан. ящика | 310*134 | 2 |
| 3 | Бок ящика | 350*134 | 2 |
| 3 | Бок ящика | 350*134 | 2 |
| 4 | Фасад ящика | 190*398 | 2 |
| 5 | Дно ящика | 338*346 | 2 |