Рис. 1  Светлана тумба прикроватная (2 шт.) СВ-12

1.Отверстия для регулировки по высоте.

2.Отверстия для фиксации после регулировки.

1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x13.

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

3.По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4.Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту
направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x13.

# Комплектовочная ведомость

# Светлана тумба прикроватная (2 шт.) СВ-12

| № | Наименование детали | Габариты детали | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Бок Бок Крышка Крышка Цоколь Ящик в сборе ДВП | 466*360 466*360 400*380 368*360 368*80 Рис. 2 398*396 | 2 2 2 2 2 4 2 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Эксцентриковая стяжка Евровинт Заглушка евровинта Ручка рейлинг 96 Подпятник Направл. ящ. L=350 Ключ евровинта Шуруп 4,2*35 Шуруп 3*16 Шуруп 3,5*12 Гвоздь 1,4*25 Руководство | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. К-т Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 24 44 68 4 8 4 1 8 16 64 80 1 | Шуруп 4,2*35 Шуруп 3*16 Шуруп 3,5*12 Ручка Подпятник Направл. ящ. ДВП |

Ящик в сборе                                     рис. №2

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол--во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель ящика | 310*134 | 4 |
| 2 | Пер. пан. ящика | 310*134 | 4 |
| 3 | Бок ящика | 350*134 | 4 |
| 3 | Бок ящика | 350*134 | 4 |
| 4 | Фасад ящика | 190*398 | 4 |
| 5 | Дно ящика | 338*346 | 4 |

# Text boxes

3

7

1

4

5

Установка ДВП