Рис. 1 Светлана комод СВ-15

1.Отверстия для регулировки по высоте.

2.Отверстия для фиксации после регулировки.

1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x12.

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

3.По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4.Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту
направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x12.

# Светлана комод СВ-15

# Комплектовочная ведомость

| № | Наименование детали | Габариты детали | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Бок Бок Крышка Крышка Цоколь Ящик в сборе ДВП | 850*360 850*360 840*380 808*360 808*80 Рис. 2 836*782 | 1 1 1 1 1 4 1 |

# Фурнитура

Ящик в сборе                                         рис. № 2

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол--во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель фасадн. | 190*838 | 4 |
| 2 | Панель ящика | 750*134 | 4 |
| 3 | Пер. панель ящика | 750*134 | 4 |
| 4 | Бок ящика | 350*134 | 4 |
| 5 | Бок ящика | 350*134 | 4 |
| 6 | Дно ящика | 778нтроватная1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*346 | 4 |

# Text boxes

3

6

7

5

4

Установка ДВП

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Эксцентриковая стяжка Евровинт Заглушка евро винта Подпятник Направл. L=350 Ручка рейлинг 96 Ключ евровинта | Шт. Шт. Шт. Шт. К-т Шт. Шт. | 20 38 54 4 4 8 1 | Шуруп 3*16 Шуруп3,5*12 Шуруп 4,2*35 |
| 8 9 10 11 12 | Шуруп 4,2*35 Шуруп 3*16 Шуруп 3,5*12 Гвоздь 1,4*25 Руководство | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 16 8 64 180 1 | Ручка Подпятник Направляющие ДВП |