Рис. 1 Комод макияжный

1.Отверстия для регулировки по высоте.

2.Отверстия для фиксации после регулировки.

1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x13.

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

3.По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4.Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту
направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x13.

Комплектовочная ведомость

Светлана комод макияжный СВ-17

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Панель зеркала Полка зеркала Стойка Крышка Бок Бок Крышка Цоколь Панель ящика Пер. пан. ящика Бок ящика Бока ящика Фасад ящика Крышка Бок Бок Крышка Полка Цоколь Панель ящика Пер. пан. ящика Бок ящика Бока ящика Фасад ящика Дверь ДВП ДВП ДВП ДВП Зеркало | 926*800 750*200 120*180 800*380 658*360 658*360 768*360 768*80 710*134 710*134 350*134 350*134 190*798 300*300 914*280 914*280 268*280 266*250 268*80 210*134 210*134 250*134 250*134 190*298 640*298 590*796 738*346 846*296 238*246 690*700 | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля 0 | Шт. | 2 | Шуруп 4*16 |
| 2 | Ручка рейлинг 96 | Шт | 8 | Шуруп 4,2*35 |
| 3 | Направляющие (L 250) | К-т | 1 | Шуруп 3,5*12 |
| 4 | Направляющие (L 350) | К-т | 3 | Шуруп 3,5*12 |
| 5 | Подпятник | Шт | 8 | Шуруп 3*16 |
| 6 | Полкодержатель Ø 5 | Шт | 4 |  |
| 7 | Шкант | Шт | 2 |  |
| 8 | Евровинт | Шт | 52 |  |
| 9 | Эксцентриковая стяжка | Шт | 24 | Фасад ящика, крышки |
| 10 | Стяжка межсекционная | Шт | 1 |  |
| 11 | Заглушка евровинта | Шт | 46 |  |
| 12 | Ключ евровинта | Шт | 1 |  |
| 13 | Гвозди 1,4*25 | Шт | 90 | ДВП |
| 14 | Шуруп 4*16 | Шт | 8 | Петля |
| 15 | Шуруп 3*16 | Шт | 16 | Подпятник |
| 16 | Шуруп 3,5*12 | Шт | 64 | Напр. ящика |
| 17 | Шуруп 4,2*35 | Шт | 16 | Ручка |
| 18 | Руководство | Шт | 1 |  |

# Text boxes

1

14

28

30

29

20

23

22

2

21

3

24

16

4

15

26

11

18

13

9

25

27

17

13

10

13

19

5

12

7

8

6