| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механизм купе 2х: 1.Ходовой элемент (ролики) 2.Огранич-ль с амортизатором 3.Направляющ. деталь 4.Фиксаторы 5.Стяжка L=16 | к-т шт шт шт шт шт | 1 4 1 4 2 4 | Шуруп 4*16 Винт М4*12 (крепится в нижней части двери) (левый, правый) Шуруп 3*16 Профиль направл. верхний |
|  | Евровинт | шт | 38 |  |
|  | Заглушка евровинта | шт | 34 |  |
|  | Ключ евровинта | шт | 1 |  |
|  | Эксцентриковая стяжка | к-т | 4 |  |
|  | Подпятник | шт | 6 | Шуруп 3*16 |
|  | Ручка рейлинг 192 | шт | 2 | Шуруп 4,2*35 |
|  | Кляймер (пластик) | шт | 8 | Шуруп 3*20 |
|  | Скалкодержатель | шт | 2 | Шуруп 4*16 |
|  | Профиль напр. верх. L=1106 | шт | 1 | Стяжка L=16 |
|  | Профиль нижний L=1108 | шт | 2 | Проф. устан. на деталь № 7 |
|  | Винт М4*12 | шт | 4 | Ограничитель |
|  | Шуруп 3*16 | шт | 16 | Подпятник, фиксаторы |
|  | Шуруп 3*20 | шт | 8 | Кляймер |
|  | Шуруп 4*16 | шт | 18 | Ходовой эл-т, скалкодержатель |
|  | Шуруп 4,2*35 | шт | 4 | Ручка |
|  | Гвозди 1,4*25 | шт | 60 | ДВП |
|  | Руководство | шт | 1 |  |

Рис. 1 Шкаф купе КБ2/58/1з

*Обязательно установите ограничитель с амортизатором

и винт М4*12 на ходовом элементе согласно схеме

# Комплектовочная ведомость

# Шкаф купе КБ2/58/1з

| № | Наименование детали | Габариты детали | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бок | 2200*570 | 1 |
| 2 | Бок | 2200*570 | 1 |
| 3 | Стойка | 1678*496 | 1 |
| 4 | Стойка | 382*496 | 1 |
| 5 | Крышка | 1108*496 | 1 |
| 6 | Крышка верх. | 1108*570 | 1 |
| 7 | Крышка ниж. | 1108*570 | 1 |
| 8 | Полка | 546*496 | 3 |
| 9 | Цоколь | 530*92 | 1 |
| 10 | Карниз | 100*1140 | 1 |
| 11 | Цоколь | 1108*92 | 1 |
| 12 | Дверь | 2030*570 | 1 |
| 13 | Дверь | 2030*570 | 1 |
| 14 | ДВП | 1136*404 | 1 |
| 15 | ДВП | 1700*568 | 2 |
| 16 | Скалка | 544 | 1 |

# Фурнитура

* Внимание: обязательно  для надежной фиксации зеркал установите «кляймера», которые находится в комплект с дверьми.

# Text boxes

* В руководстве показана комплектация шкафа купе КС2/58/1з (с одним зеркалом)