| Шкаф купе КЛ3/60/2.2 12 11 | Купе КЛ3/60/2.2 Комплектовочная ведомость № Наименование Габариты Кол-во 1 Бок 2200*600 1 2 Бок 2200*600 1 3 Стойка 2076*500 1 4 Крышка верх. 2168*600 1 5 Крышка ниж. 2168*600 1 6 Крышка 714*500 5 7 Крышка 1438*500 1 8 Цоколь 568*92 1 9 Цоколь 2168*92 1 10 Планка 1438*80 1 11 Дверь (алюмин.) 2036*738 2 12 Дверь (алюмин.) 2036*738 1 13 ДВП белая 1052*736 2 14 ДВП белая 1460*434 1 15 ДВП белая 1670*728 2 16 Соед. проф. ДВП 782 2 17 Скалка (хром) 1434 1 18 Проф. напр. верх. 2168 1 19 Проф. напр. ниж. 2168 1 Фурнитура № Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 Евровинт шт 44 2 Заглушка евровинта шт 42 3 Подпятник шт 6 Шуруп 3*16 4 Ключ евровинта шт 1 5 Скалкодержатель (хром) шт 2 Шуруп 3*16 6 Щетка 9*4 L=2050 шт 6 (12300 мм) Клеится с торца двери 7 Стопор (металл) шт 3 Установить в проф. напр. нижн. 8 Шуруп 3*16 шт 18 Подпятник, скалкодержатель 9 Шуруп 4*16 шт 8 Направляющ. верх., ниж. 10 Гвозди 1,4*25 шт 90 ДВП 11 Руководство шт 1 |
| --- | --- |

# Text boxes

20 мм

Проф.

.

напр

.

верхний

Проф.

напр

.

нижний

Установка профилей