| Комод КМ-1 3 ящика | Комод КМ-1 Комплектовочная ведомость № Наименование Габариты Кол-во 1 Крышка 844*424 1 2 Бок 754*404 1 3 Бок 754*404 1 4 Крышка 808*404 1 5 Цоколь 808*80 1 6 Фасад ящика 222*838 3 7 Бок ящика 400*168 3 8 Бок ящика 400*168 3 9 Панель ящика 750*168 3 10 Панель ящика 750*168 3 11 ДВП белая 836*686 1 12 ДВП белая 780*398 3 Фурнитура № Наименование Ед. изм. Кол. Примечание Евровинт шт 30 Заглушка евровинта шт 30 Ключ евровинта шт 1 Эксцентриковая стяжка к-т 16 Подпятник шт 4 Шуруп 3*16 Ручка рейлинг 96 шт 6 Шуруп 4,2*35 Направл. ящ. шарик. L= 400 к-т 3 Шуруп 3,5*12 Шуруп 3*16 шт 8 Подпятник Шуруп 3,5*12 шт 48 Направл. ящ. шарик. Шуруп 4,2*35 шт 12 Ручка Гвозди 1,4*25 шт 100 ДВП Руководство шт 1 |
| --- | --- |