Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, д. 60 ООО «Мебель Стиль» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 31-63-52 |
| --- | --- |

Детская

«Спайдер»

Шкаф угловой большой

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали детская «Спайдер» Шкаф угловой большой.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок (лев. и прав.) | 2201*550 | 2 | 1,2 | 1 |
| Фальш-бок (лев. и прав.) | 2021*81 | 2 | 7а, 7б |  |
| Стоевая | 2021*280 | 1 | 3 | 1 |
| Стоевая | 2021*454 | 1 | 4 | 1 |
| Полка | 954*443 | 1 | 14 | 1 |
| Горизонт | 955*444 | 1 | 11 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2049*547 | 1 | 12 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2049*490 | 2 | 13 | 1 |
| Профиль соединительный для ДВП | 2000 | 1 | - | 1 |
| Крыша | 971*971 | 1 | 5 | 2 |
| Дно | 971*971 | 1 | 6 | 2 |
| Накладка волнистая (МДФ) | 633 | 2 | 9 | 2 |
| Цоколь | 103*971 | 1 | 10 | 2 |
| Горизонт | 320*451 | 4 | 8 | 2 |
| Труба хром 25 мм | 953 | 1 | -- | 2 |
| Дверь (МДФ) | 2017*296 | 2 | 15 | 3 |

8. К бокам (1,2) при помощи саморезов 3,5*16  крепим фальш-бока (7а,7б); и стяжек «Командор» крепим накладку волнистую (МДФ) (9). При помощи петель для угловых шкафов и саморезов 3,5*16 навешиваем двери (15). На двери устанавливаем ручки при помощи винтов (или саморезов 4*30) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам. В отверстия на боку (1) и стоевой (4) вставляем полкодержатели и устанавливаем полку (14).

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. С помощью евровинтов 6,3*50 прикручиваем к крыше (5) и дну (6) стоевые (3,4) и цоколь (10).

6. К получившейся конструкции гвоздями 1,2*20 прибиваем заднюю стенку (12) и задние стенки (13), предварительно соединив их профилем для ДВП, как показано на рисунке.

7.С помощью саморезов 3,5*16 крепим петли.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт | 150 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт | 20 |
|  | Заглушка к евровинту | шт | 20 |
|  | Ключ под евровинт | шт | 1 |
|  | Полкодержатель никель 5мм | шт | 8 |
|  | Петля для угловых шкафов 135/45 БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ) | шт | 8 |
|  | Петля для угловых шкафов 135/45 С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ) | шт | 8 |
|  | Подпятник | шт | 6 |
|  | Скалкодержатель 25 мм хром | шт | 2 |
|  | Ручка-скоба 160 мм С-19 металлик/дуб венге+металлик | шт | 2 |
|  | Шкант 8*30 | шт | 18 |
|  | Стяжка эксцентриковая | шт | 18 |
|  | Заглушка к эксцентрику | шт | 18 |
|  | Стяжка закрытая малая «командор» | шт | 4 |
|  | Стяжка межсекционная | шт | 2 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт | 50 |
|  | Саморез 4*30 | шт | 10 |
|  | Шайба под ручку | шт | 4 |
|  | Паспорт изделия | шт | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,2)  устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. По наколам на боку (1) и стоевой (4) саморезами 3,5*16 крепим скалкодержатели хром, а к торцам при помощи гвоздей 1,2*20 прибиваем подпятники.

2. Горизонт (11) при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 соединяем с боком (1) и с помощью евровинтов 6,3*50  соединяем со стоевой (4), в скалкодержатели ставим трубу хром.

3. Горизонты (8) при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 соединяем с боком (2) и с помощью евровинтов 6,3*50 соединяем со стоевой (3).

4. С помощью стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 соединяем бока (1,2) с крышой (5) и дном (6).

# Text boxes

Петля для угловых шкафов