Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308501, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162 ООО «Селена» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45 |
| --- | --- |

Стенка «Алегро»

Шкаф 2-х створчатый

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Алегро» Шкаф 2-х створчатый.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоевая (все разные) | 2068*416 | 3 | 1,2,3 | 1 |
| Крыша | 901*436 | 1 | 4 | 1 |
| Дно | 901*436 | 1 | 5 | 1 |
| Полка | 499*396 | 1 | 6 | 1 |
| Горизонт | 500*396 | 1 | 7 | 1 |
| Полка | 351*396 | 2 | 8 | 1 |
| Горизонт | 352*396 | 2 | 9 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2096*260 | 2 | 10 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2096*374 | 1 | 11 | 1 |
| Профиль соединительный для ДВП | 2000 | 1 | - | 1 |
| Дверь с зеркалом | 2064*520 | 1 | 12 | 2 |
| Дверь | 2064*372 | 1 | 13 | 2 |

7. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем двери (12,13). На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов  (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам. ОБЯЗАТЕЛЬНО дополнительное крепление зеркал при помощи зажимов (кляймеров) и саморезов 3*20. На горизонт (7) прикручивается саморезами 3,5*16 штанга выдвижная L=400мм.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. Саморезами 3,5*16 по наколам к дверям (12,13) крепим петли для накладных дверей.

6. В отверстия на стоевых (1,2,3)  устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (6,8).

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт | 80 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт | 24 |
|  | Заглушка к евровинту | шт | 24 |
|  | Ключ под евровинт | шт | 1 |
|  | Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 | шт | 4 |
|  | Полкодержатель никель 5мм | шт | 12 |
|  | Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ) | шт | 8 |
|  | Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ) | шт | 8 |
|  | Зажим для стекла (кляймер) | шт | 12 |
|  | Штанга выдвижная L= 400 | шт | 1 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (ДЛЯ ВЕНГЕ/ДМ) | шт | 2 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-металлик (ДЛЯ ШИМО) | шт | 2 |
|  | Саморез 3,0*20 | шт | 12 |
|  | Стяжка межсекционная | шт | 2 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт | 52 |
|  | Шайба под ручку | шт | 4 |
|  | Паспорт изделия | шт | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. Саморезами 3,5*16 ко дну (5) прикручиваем опоры.

2. . Евровинтами 6,3*50 прикручиваем горизонты (7,9) к стоевым (1,2,3).

3. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (4) и крышку (5) к стоевым (1,2,3).

4. Переворачиваем корпус шкафа лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (9,10), предварительно установив между ними соединительный профиль.

# Text boxes

Петля накладная