Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308501, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162 ООО «Селена» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45 |
| --- | --- |

Стенка «Альтернатива»

Пенал

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Альтернатива» Пенал.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок (лев. и прав.) | 2068*452 | 2 | 1,2 | 1 |
| Крыша | 401*470 | 1 | 4 | 1 |
| Дно | 401*470 | 1 | 5 | 1 |
| Полка | 367*447 | 2 | 8 | 1 |
| Горизонт | 368*468 | 2 | 3 | 1 |
| Дверь | 2062*396 | 1 | 7 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2096*396 | 1 | 6 | 1 |

6. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем дверь (7). Прикручиваем ручку. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. Саморезами 3,5*16 по наколам к двери (7) крепим петли для накладных дверей.

6. В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (8).

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Номенклатура | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гвозди стр. 1,2*20 | 70 | шт |
| 2 | Евровинт 6,3*50 цинк | 8 | шт |
| 3 | Заглушка к евровинту | 8 | шт |
| 4 | Заглушка под экцентрик | 8 | шт |
| 5 | Ключ под евровинт | 1 | шт |
| 6 | Полкодержатель никель 5 мм | 8 | шт |
| 7 | Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 | 4 | шт |
| 8 | Петля накладная | 4 | шт |
| 9 | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (для цвета Венге/ДМ) | 1 | шт |
| 10 | Ручка-скоба С-17 металлик-металлик (для цвета Ясень Шимо) | 1 | шт |
| 11 | Саморез (4*16) 3,5*16 | 32 | шт |
| 12 | Стяжка межсекционная | 2 | шт |
| 13 | Стяжка эксцентрик | 8 | шт |
| 14 | Шайба под ручку | 2 | шт |
| 15 | Шканты 30*8 | 8 | шт |
| 16 | Паспорт изделия | 1 | шт |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 ко дну (5) прикручиваем опоры.

2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бока (1,2) с горизонтами (3).

3. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (5) и крышку (4).

4. Переворачиваем корпус пенала лицевой стороной вниз, уравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (6).