|  | ГОСТ 16371-93 ООО «Мебель Стиль» Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, дом 60 тел./факс: (4722) 31-63-52 www.mebelmarket31.ru |  |
| --- | --- | --- |

Коллекция «Бруно»

Тумба вешалки

Дуб сонома/Дуб сонома светлый

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Бруно», Тумба вешалки

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок (лев. и прав.) | 488*421 | 2 | 1 лев., 2 прав. | 1 |
| Крышка | 701*442 | 1 | 4 | 1 |
| Дно | 701*421 | 1 | 3 | 1 |
| Полка | 324*410 | 2 | 6 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 516*347 | 2 | 9 | 1 |
| Стоевая | 488*421 | 1 | 5 | 1 |
| Дверь (МДФ) | 501*347 | 2 | 7,8 | 2 |

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши

рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

5. Крепим двери (7,8) саморезами 3,5*16 по наколам к боковине (1,2) ,рассверливаются глухие отверстия на фасаде (4) сверлом диаметра 5 мм и прикручивается ручка. В отверстия на боках (5,6) ставятся полкодержатели, а на них устанавливается полка (6).

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

6. Прикручиваются ручки с помощью винтов Винт М4*25 Хилтон и шайб. После того как навесили фасад, производится его регулировка согласно предоставленным схемам.

Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ключ под евровинт | шт | 1 |
|  | Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 | шт | 5 |
|  | Ручка-скоба RS-017-128мм бронза | шт | 2 |
|  | Винт М4*25 Хилтон | шт | 4 |
|  | Шайба под ручку | шт | 4 |
|  | Евровинт 6,3*50 цинк | шт | 6 |
|  | Заглушка к евровинту | шт | 6 |
|  | Заглушка под экцентрик | шт | 6 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт | 6 |
|  | Шканты 30*8 | шт | 6 |
|  | Саморез (4*16) 3,5*16 | шт | 40 |
|  | Гвозди стр. 1,2*20 | шт | 30 |
|  | Петля накладная с доводчиком | шт | 4 |
|  | Саморез 4*30 | шт | 4 |
|  | Стяжка межсекционная | шт | 4 |
|  | Полкодержатель никель 5мм | шт | 8 |
|  | Демпфер самоклейка | шт | 2 |
|  | Заглушка CF01 5мм ( для ДСП ) | шт | 16 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. Сборку начнем с установки штоков стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 в отверстия на крышке (5). Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности.

2. На дно ставим боковины (1,2) и стоевую (5), стягиваем евровинтами 6*50.

Эксцентриковыми стяжками стягиваем крышку (4)  с боками (1,2) и стоевой (5)

3. Каркас тумбы переворачивается лицевой стороной вниз, проверяется диагональ и гвоздями 1,2*20 прибиваются заднюю стенку ДВП (9).

4. К двери (7,8) при помощи саморезов (4*16) 3,5*16 прикручиваются петли для накладной двери.

# Text boxes

Петля накладная