Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ГОСТ 16371-93 Россия, 308501, Белгородская обл., г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162 ООО «Селена» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45

Стенка «Мадрид 4»

Шкаф бельевой

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Мадрид 4» Шкаф бельевой.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бока шкафов (все разные) | 2084*512 | 2 | 1, 2 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП Белая) | 2016*359 | 2 | 6 | 1 |
| Профиль соединительный для ДВП | 2000 | 1 | --- | 1 |
| Крышка | 726*532 | 1 | 5 | 1 |
| Горизонт | 693*512 | 3 | 3 | 1 |
| Полка | 692*512 | 2 | 10 | 1 |
| Цоколь | 693*80 | 1 | 4 | 1 |
| Панель фронтальная | 229*450 | 1 | 7 | 1 |
| Дверь с зеркалом!!!! | 2000*447 | 1 | 8 | 2 |
| Дверь | 2000*270 | 1 | 9 | 2 |

7. Устанавливаем фасады по наколам на боках. Крепим ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками). В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (10).

Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. В боках шкафа есть глухие отверстия диаметром 7мм. В зависимости от расположения шкафа, в одном из боков необходимо будет эти отверстия досверлить. После чего к боку шкафа евровинтами 6,3*50 крепится фронтальная панель (7). Эта панель в дальнейшем будет крепиться к центральной секции стенки «Мадрид 4».

6. К фасадам (8) и (9) прикручиваем саморезами 3,5*16 накладные петли для. Зажимами для стекла придаем дополнительную фиксацию зеркалу на двери (8).

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гвозди стр. 1,2*20 | 50 | шт |
| 2 | Евровинт 6,3*50 цинк | 8 | шт |
| 3 | Заглушка к евровинту | 8 | шт |
| 4 | Заглушка под экцентрик | 14 | шт |
| 5 | Ключ под евровинт | 1 | шт |
| 6 | Петля для накладной двери БЕЗ доводчика (ЭКОНОМ) | 8 | шт |
|  | Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ) | 8 | шт |
| 7 | Подпятник в ассортименте | 4 | шт |
| 8 | Полкодержатель никель 5 мм | 8 | шт |
| 9 | Зажим для стекла | 16 | шт |
| 10 | Саморез 3*20 | 16 | шт |
| 11 | Ручка-скоба 32 мм К7 хром | 2 | шт |
| 12 | Саморез (4*16) 3,5*16 | 32 | шт |
| 13 | Стяжка эксцентриковая | 14 | шт |
| 14 | Шайба под ручку | 4 | шт |
| 15 | Шканты 30*8 | 12 | шт |
| 16 | Стяжка межсекционная | 2 | шт |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали

2. При помощи шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых к бокам (1,2) крепим горизонты (3) и цоколь (4).

3. Крышку (5) крепим к бокам (1,2) с помощью евровинтов 6,3*50.

4. Каркас шкафа переворачиваем лицевой стороной вниз, проверяем равенство диагоналей и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (6), вставив между ними соединительный профиль.

# Text boxes

Петля накладная