Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное, ул. Народная, д. 60 ООО «Мебель Стиль» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 31-63-52 |
| --- | --- |

Прихожая «Логика»

Шкаф угловой

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали Прихожая «Логика» Шкаф угловой.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок (лев. и прав.) | 2101*440 | 2 | 1,2 | 1 |
| Стоевая | 1935*300 | 1 | 3 | 1 |
| Стоевая | 1639*300 | 1 | 4 | 1 |
| Стоевая | 1639*200 | 1 | 5 | 1 |
| Распорка | 510*201 | 1 | 6 | 1 |
| Цоколь | 892*89 | 1 | 7 | 1 |
| Фальш-бок (лев. и прав.) | 1636*80 | 2 | 8 | 1 |
| Фальш-бок (лев. и прав.) | 277*80 | 2 | 9 | 1 |
| Фасад | 1931*317 | 2 |  | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1660*371 | 2 | 10 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1660*265 | 3 | 11 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 638*301 | 1 | 12 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 904*301 | 1 | 13 | 1 |
| Крышка | 892*892 | 1 | 14 | 2 |
| Дно | 892*892 | 1 | 15 | 2 |
| Горизонт | 892*892 | 1 | 17 | 2 |
| Горизонт | 350*300 | 1 | 19 | 2 |
| Полка | 349*299 | 2 | 20 | 2 |
| Горизонт со скосом | 350*300 | 1 | 18 | 2 |
| Полка со скосом | 349*299 | 2 | 21 | 2 |
| Накладка волнистая МДФ (с присадкой) | 677 | 2 | 16 | 3 |
| Труба хром 25 мм | 508 | 1 |  | 2 |
| Соединительный профиль ДВП | 1638 | 1 |  | 1 |

6. На фасад устанавливаются ручки при помощи винтов (винт в комплекте с ручкой).

Производим регулировку фасада согласно схемам, приведенным ниже.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. К фасадам прикручиваются саморезами 3,5*16 петли для угловых шкафов 135/45.

6. В отверстия на боках (1,2) и стоевых (4,5) устанавливаются полкодержатели D5 никель, на которые затем устанавливаются полки (19,20). По наколам на фальш-боках саморезами 3,5*16 прикручиваются фасады.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт. | 170 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт. | 24 |
|  | Заглушка к евровинту (дуб мол) | шт. | 24 |
|  | Заглушка под эксцентрик (дуб мол) | шт. | 16 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Петля для угловой двери 135 | шт. | 8 |
|  | Подпятник в ассортименте | шт. | 6 |
|  | Полкодержатель 5 мм | шт. | 16 |
|  | Ручка-скоба 128 мм С19 (для цвета ВЕНГЕ+ДМ) | шт. | 2 |
|  | Ручка-скоба 96-148 С-17 мет+мет (для цвета ШИМО) | шт. | 2 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт. | 50 |
|  | Саморез 4*30 | шт. | 20 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт. | 16 |
|  | Шайба под ручку | шт. | 4 |
|  | Шкант 30*8 | шт. | 16 |
|  | Скалкодержатель 25 мм хром | шт. | 2 |
|  | Стяжка межсекционная | шт. | 4 |
|  | Стяжка командор | шт. | 6 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,2) вкручиваются штоки стяжек эксцентриковых и забиваются шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. По наколам на боках (1,2) крепятся при помощи саморезов 4*30 фальш-бока (8,9). К стоевым (3,4) прикручиваются саморезами 3,5*16 скалкодержатели хром 25мм. Накладки волнистые (16) крепятся при помощи саморезов 3,5*16 и стяжки командор к крыше (14) и дну (15), еще ко дну прикручивается цоколь при помощи евровинтов 6,3*50. К цоколю прибиваются подпятники гвоздями 1,2*20.

2. При помощи евровинтов 6,3*50 к стоевым (3,4) крепится распорка (6) и в скалкодержатели вставляется труба хром 25 мм; затем дно (15), горизонт (17) и стоевая (5) как показано на рисунке.

3. К стоевым (4,5) при помощи евровинтов 6,3*50 крепятся горизонты (18,19). К собранной конструкции при помощи шкантов и стяжек эксцентриковых крепятся бока (1,2) и крыша (14).

4. Гвоздями 1,2*20 прибиваются задние стенки (ДВП) (10,11,12,13). Между панелями (11), вставляется соединительный профиль, поэтому прибивать второй лист ДВП нужно после установки этого профиля.