Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308033, г.Белгород, ул.Королёва д.4 кв.109 ООО «Оптима» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 35-80-44 |
| --- | --- |

Спальня «Интегро»

Туалетный стол

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали Спальня «Интегро» Туалетный стол

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Столешница | 1100*460 | 1 | 4 | 1 |
| Стоевая | 730*430 | 1 | 1 | 1 |
| Бок (лев. и прав.) | 698*430 | 2 | 2, 3 | 1 |
| Дно | 251*448 | 1 | 6 | 1 |
| Стоевая | 576*146 | 1 | 5 | 1 |
| Горизонт | 248*128 | 2 | 8 | 1 |
| Панель фронтальная | 260*814 | 1 | 7 | 1 |
| Панель ящика | 160*101 | 1 | Я.3 | 1 |
| Панель ящика | 81*160 | 2 | Я.8 | 1 |
| Бок ящика (лев. и прав.) | 400*101 | 2 | Я.1,Я.2 | 1 |
| Бок ящика (лев.) | 81*400 | 2 | Я.7 | 1 |
| Бок ящика (прав.) | 165*400 | 2 | Я.6 | 1 |
| Дно ящика (ДВП Белая) | 190*405 | 1 | Я.4 | 1 |
| Дно ящика (ДВП Белая) | 190*399 | 2 | Я.9 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП Белая) | 726*246 | 1 | 12 | 1 |
| Панель с зеркалом | 734*577 | 1 | 10 | 2 |
| Панель фронтальная (МДФ) | 576*80 | 1 | 11 | 3 |
| Панель фронтальная (МДФ) | 576*250 | 1 | 9 | 3 |
| Фасад ящика (МДФ) | 175*246 | 1 | Я.5 | 3 |
| Фасад ящика (МДФ) | 513*246 | 1 | Я.10 | 3 |

6. Собираем ящики. Стандартный ящик собитаем по схеме 1, а нестандартный по схеме 2. Евровинтами скрепляем бока ящика и панель ящика, прибиваем дно ящика (ДВП) (свес ДВП с незакромленной стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасады к коробу ящика (ДВП входит в паз на фасаде для схемы 1, и кладется на полкодержатели для схемы 2). Саморезами 3,5*16 по наколам на боках ящика крепим направляющие.

Схема 1:					Схема 2:

7. Устанавливаем в стол собранные ящики.

4. На панели (10) закрепляем зеркало саморезами 3*20 и зажимами для стекла. Евровинтами 6,3*50 к фронтальной панели (9) крепим горизонты (8). Полученную конструкцию крепим к стоевой (5), к которой затем крепим панель с зеркалом (10) предварительно закрепив на ней с помощью конических стяжек и шкантов 8*50 панель (11).

5. Закрепляем полученную надставку на столе. Гвоздями прибиваем заднюю стенку ДВП (12), уровняв при необходимости диагонали.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Номенклатура | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гвозди стр. 1,2*20 | 60 | шт |
| 2 | Евровинт 6,3*50 цинк | 18 | шт |
| 3 | Заглушка к евровинту | 18 | шт |
| 4 | Заглушка под экцентрик | 27 | шт |
| 5 | Зажим для стекла (кляймер) белый | 6 | шт |
| 6 | Ключ под евровинт | 1 | шт |
| 7 | Направляющие шариковые для ящиков 400мм | 3 | компл. |
| 8 | Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 | 2 | шт |
| 9 | Подпятник в ассортименте | 2 | шт |
| 10 | Полкодержатель никель 5мм | 4 | шт |
| 11 | Ручка-рейлинг 96 мм С-15 хром-хром мат. | 2 | шт |
| 12 | Саморез (4*16) 3,5*16 | 32 | шт |
| 13 | Саморез 3,0*20 | 6 | шт |
| 14 | Стяжка коническая | 2 | компл. |
| 15 | Стяжка эксцентрик | 27 | шт |
| 16 | Шайба под ручку | 4 | шт |
| 17 | Шканты 30*8 | 18 | шт |
| 18 | Шканты 50*8 | 2 | шт |
| 19 | Паспорт изделия | 1 | шт |

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на стоевой (1), столешнице (4) и стоевой (5) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек и устанавливаем шканты 8*30. Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 прикручиваем широкие части шариковых направляющих к бокам (2, 3), а ко дну (6) прикручиваем опоры.

Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить  необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх.

2. С помощью евровинтов, стяжек эксцентриков и шкантов 8*30 соединяем стоевую (1) и бок (2) с фронтальной панелью (7).

3. При помощи стяжек эксцентриков и шкантов 8*30 полученную конструкцию крепим к столешнице (4), к которой также крепится бок (3). К бокам (2,3) евровинтами прикручиваем дно (6). Гвоздями к стоевой (1) прибиваем подпятники.