Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308033, г.Белгород, ул.Королёва д.4 кв.109 ООО «Оптима» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 35-80-44 |
| --- | --- |

Спальня «Шарлота»

Тумба прикроватная (пара)

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали спальни «Шарлота», Тумба прикроватная (пара).

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок (лев. и прав.) | 491*380 | 4 | 1, 2 | 1 |
| Дно | 468*380 | 2 | 4 | 1 |
| Распорка | 468*80 | 2 | 5 | 1 |
| Панель ящика | 410*121 | 4 | Я.3 | 1 |
| Фальш-панель верхнего ящика | 410*121 | 2 | Я.4.1 | 1 |
| Фальш-панель нижнего ящика | 410*121 | 2 | Я.4.2 | 1 |
| Бок ящика (лев. и прав.) | 350*121 | 8 | Я.1, Я.2 | 1 |
| Дно ящика (ДВП Белая) | 440*348 | 4 | Я.6 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП Белая) | 422*247 | 4 | 6 | 1 |
| Профиль соединительный для ДВП | 390 | 2 | --- | 1 |
| Фасад ящика верхний | 200*496 | 2 | Я.5.1 | 2 |
| Фасад ящика нижний | 200*496 | 2 | Я.5.2 | 2 |
| Цоколь | 80*496 | 2 | 7 | 2 |
| Крышка | 510*406 | 2 | 3 | 2 |

7. С помощью саморезов 3,5*16 и уголков (стяжек «командор») крепим цоколь (7). К фасадам ящиков винтами М4*40 прикручиваем ручки. Устанавливаем в тумбу собранные ящики.

4. Переворачиваем корпус тумбы лицевой стороной вниз, уравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (6). К бокам тумбы прибиваем подпятники.

5. Соберем ящики. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панели ящика (Я.3, Я.4.1), прибиваем дно ящика ДВП (Я.6). С помощью эксцентриковой стяжки и саморезов 4*30 крепим к коробу ящика фасад (Я.5.1). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 узкие части шариковых направляющих. Аналогично собирается и другой ящик.

Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Номенклатура | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Винт М4*40 | 4 | шт |
| 2 | Гвозди стр. 1,2*20 | 80 | шт |
| 3 | Евровинт 6,3*50 цинк | 32 | шт |
| 4 | Заглушка к евровинту | 32 | шт |
| 5 | Заглушка под экцентрик | 28 | шт |
| 6 | Ключ под евровинт | 1 | шт |
| 7 | Направляющие шариковые для ящиков 350мм | 4 | компл. |
| 8 | Подпятник в ассортименте | 8 | шт |
| 9 | Ручка К4 белый(2)+хром | 4 | шт |
| 10 | Саморез (4*16) 3,5*16 | 40 | шт |
| 11 | Саморез 4*30 | 8 | шт |
| 12 | Стяжка закрыт. малая "Командор" | 4 | шт |
| 13 | Стяжка эксцентрик | 28 | шт |
| 14 | Шайба под ручку | 4 | шт |
| 15 | Шканты 30*8 | 20 | шт |
| 16 | Инструкция по сборке | 1 | шт |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1), (2) и крышке (3) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек и устанавливаем шканты. Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. К бокам (1) и (2) при помощи саморезов 3,5*16 прикручиваем по наколам широкие части шариковых направляющих.

Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить  необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх.

2. При помощи стяжек эксцентриков и шкантов соединяем бока (1) и (2) с распоркой (5) и дном (4).

3. К полученной конструкции крепим крышку (3).