Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308036, г. Белгород, б-р Юности, д.7, кв.487 ООО «Мебель Маркет» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45 |
| --- | --- |

Спальня «Светлана»

Шкаф 2-х створчатый плательный

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали Спальня «Светлана» Шкаф 2-х створчатый плательный.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 2100*550 | 1 | 1 | 1 |
| Бок | 2100*550 | 1 | 2 | 1 |
| Дно | 808*550 | 1 | 4 | 1 |
| Крыша | 840*570 | 1 | 7 | 1 |
| Горизонт | 808*550 | 1 | 3 | 1 |
| Фронтальная панель | 808*64 | 1 | 6 | 1 |
| Цоколь | 808*92 | 1 | 5 | 1 |
| Фасад | 2004*416 | 2 | 10 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 1656*418 | 2 | 9 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 836*364 | 1 | 8 | 1 |
| Скалка деревянная | 808 | 1 |  | 1 |
| Соединительный профиль для ДВП | 1650 | 1 |  | 1 |

6. Устанавливаем фасады по наколам согласно схеме. На фасады (10) устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками). Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

5. К фасадам прикручиваем саморезами 3,5*16 петли для накладной двери.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт. | 70 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт. | 16 |
|  | Заглушка к евровинту | шт. | 16 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Петля для накладной двери | шт. | 8 |
|  | Подпятник | шт. | 4 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (Для цвета Дуб молочный/Венге) | шт. | 2 |
|  | Ручка 96 мебельная (С-2) Золото (Для цвета Миланский орех и Орех Экко) | шт. | 2 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-металлик (Для цвета Ясень Шимо) | шт | 2 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт. | 38 |
|  | Скалкодержатель пластик (бежевый) | шт. | 2 |
|  | Шайба под ручку | шт. | 4 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. При помощи евровинтов 6,3*50 соединяем бока (1,2) с горизонтом (3,4), цоколем (5) и планкой (6). К бокам гвоздями 1,2*20 прибиваем подпятники.

2. При помощи евровинтов 6,3*50 крепим крышу (7).

3. Каркас шкафа переворачиваем лицевой стороной вниз, проверяем диагональ и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (8,9). Между двумя листами ДВП (9) ставится соединительный профиль, поэтому прибивать второй лист ДВП нужно после установки этого профиля.

4. По наколам в боках (1,2) саморезами 3,5*16 крепим скалкодержатели и устанавливаем деревянную скалку, как показано на рисунке.

# Text boxes

Петля накладная