Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308036, г. Белгород, б-р Юности, д.7, кв.487 ООО «Мебель Маркет» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45 |
| --- | --- |

Спальня «Светлана»

Шкаф 4-х створчатый комбинированный с зеркалами

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковина ящика | 500*120 | 4 | Я1,Я2 | 2 |
| Панель ящика | 750*120 | 2 | Я3 | 2 |
| Дно ящика (ДВП) | 506*782 | 2 | Я5 | 1 |
| Фасад ящика | 836*201 | 2 | Я4 | 3 |

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали Спальня «Светлана» Шкаф 4-х створчатый комбинированный с зеркалами.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 2100*550 | 1 | 1 | 1 |
| Бок | 2100*550 | 1 | 2 | 1 |
| Стоевая | 1992*550 | 2 | 3,4 | 1 |
| Дно | 1648*550 | 1 | 5 | 2 |
| Крыша | 1681*570 | 1 | 8 | 2 |
| Горизонт | 550*404 | 2 | 10 | 2 |
| Горизонт | 550*808 | 1 | 9 | 2 |
| Полка | 530*403 | 6 | 11 | 2 |
| Цоколь | 1648*91 | 1 | 7 | 2 |
| Цоколь | 524*91 | 1 | 6 | 2 |
| Фасад | 2004*416 | 2 | 15 | 3 |
| Фасад с зеркалами (прав. и лев.) | 1594*416 | 2 | 16 | 3 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2020*411 | 2 | 13 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 2020*426 | 2 | 12 | 1 |
| Скалка деревянная | 800 | 1 |  | 2 |
| Профиль соединительный для ДВП | 2000 | 1 |  | 1 |

7. Соберем ящики. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.

К фасадам ящиков, прикручиваем ручки (саморезы идут в комплекте с ручками).

6. Устанавливаем фасады по наколам согласно схеме. На фасады (15,16) устанавливаем ручки при помощи саморезов (саморезы в комплекте с ручками).

| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |
| --- | --- | --- |

Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.

5. В отверстия на боках (1,2,3,4) вставляем полкодержатели никель D5 и устанавливаем на них полки (11). По наколам на боках (3,4), прикручиваем скалкодержатели и устанавливаем на них деревянную скалку, как показано на рисунке.

6. К фасадам прикручиваем саморезами 3,5*16 петли для накладной двери.

Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт. | 210 |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт. | 42 |
|  | Заглушка к евровинту | шт. | 42 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Направляющие для ящиков 500мм | компл. | 2 |
|  | Петля накладная | шт. | 14 |
|  | Подпятник | шт. | 6 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (Для цвета Дуб молочный/Венге) | шт. | 8 |
|  | Ручка 96 мебельная (С-2) Золото (Для цвета Миланский орех и Орех Экко) | шт. | 8 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-металлик (Для цвета Ясень Шимо) | шт | 8 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт. | 78 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт. | 4 |
|  | Заглушка к эксцентрику | шт. | 4 |
|  | Полкодержатель D5 никель | шт. | 24 |
|  | Шайба под ручку | шт. | 16 |
|  | Скалкодержатель пластик (бежевый) | шт. | 2 |
|  | Саморез 3*20 | шт. | 16 |
|  | Зажим для стекла | шт. | 16 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Внимание! Для надёжного крепления зеркал используйте зажимы для стекла (кляймеры) входящие в комплект поставки фурнитуры!

Инструкция по сборке.

1. Саморезами 3,5*16 прикручиваем направляющие по наколам к бокам (3,4), как показано на рисунке.

2. При помощи евровинтов 6,3*50 соединяем бока (1,2) с дном (5) и цоколем (7); ко дну (5) крепим цоколь (6) и бока (3,4). К бокам (1,2) и цоколю (6) гвоздями 1,2*20 прибиваем подпятники

3. При помощи евровинтов 6,3*50 крепим крышу (8) и горизонты (10,9) к бокам (1,2,3,4), как показано на рисунке.

4. Гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (12,13), как показано на рисунке. Между двумя листами ДВП (13) ставится соединительный профиль, поэтому прибивать второй лист ДВП нужно после установки этого профиля.

# Text boxes

Петля накладная