| Уважаемый покупатель! Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. Рекомендации по сборке Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме. Технические данные Габаритные размеры: Высота (мм): 2148 Вес (кг): 97кг Глубина (мм): 506 Ширина (мм): 1200 Правила пользования и эксплуатации изделия Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней. Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание. Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются. Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев. | ПАСПОРТ Шкаф «ОСЛО» М1 «Шкаф трехстворчатый» ТО-13067023-2015 Наименование Индекс позиции Шкаф с распашными дверями «Осло» М1 «Шкаф трехстворчатый» 02-02-13 Цвет: Произведено: Россия ООО «РИННЭР» Удмуртская республика г. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ru www.rinner.ru т/ф (3412) 998-222 |
| --- | --- |
| Порядок сборки изделия: Собирать изделие в горизонтальном положении. 1. На детали 3, 4 установить подпятники З с помощью саморезов Е и штоки эксцентриковых стяжек В (Рис.2); 2. На полки 7 и 9 установить эксцентрики В; 3. Полки 7 закрепить между боковиной 4 и стойкой 6, а полку 9 - между боковиной 3 и стойкой 6, завернув эксцентриковые стяжки В; 4. Прикрепить детали 5 к детали 2 евровинтами Б; 5. Скрепить детали 3, 4, 6 с деталями 1 и 2 с помощью евровинтов Б; 6. К боковинам 3 и 4 прикрепить штангодержатели (Н) на саморезы 3,5x16 Е; 7. Закрепить крестовины петель на боковины 3,4 и стойку 6; 8. Установить полкодержатели (Г) в боковину 3 и сойку 6; 9. Прикрепить задние стенки 11 саморезами Е, используя стыковочную планку и контролируя диагональ; 10. На двери закрепить петли (Л и М) – накладные на крайние фасады, полунакладные на центральный; 11. Установить двери. Регулировку дверей (см. рис.3) производить после установки шкафа на место; 12. Установить штангу (13) на штангодержатели Н; 13. Поместить съемные полки 8 на полкодержатели; 13. Установить лицевую фурнитуру: ручки, заглушки. | СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ Обоз. Наименование Кол. А Евровинт 6,3х11 24 шт. Б Евровинт 7х50 16 шт. В Стяжка эксцентриковая 15х13 12 компл. Г Полкодержатель d5мм 12 шт. Д Ручка С7 (128мм) металлик (скоба) 3 шт. Е Саморез 3,5х16 100 шт. Ж Ключ шестигранник S 4 мм 1 шт. З Подпятник пластмассовый 4 шт. И Заглушка евровинта Белый 12 шт. К Заглушка эксцентриковой стяжки Белый 12 шт. Л Петля 4хшарн.накладная 8 шт. М Петля 4хшарн. -9мм (полунакладная) 4 шт. Н Штангодержатель овал 2 шт. А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ № дет. Наименование Размер Кол-во 1 Крыша 1168х490х 16 1 2 Дно 1168х490х 16 1 3 Боковина левая 2148х490х 16 1 4 Боковина правая 2148х490х 16 1 5 Цоколь 52 х1168х 16 2 6 Стойка внутренняя 2064х490х 16 1 7 Полка жесткая 376х490х 16 2 8 Полка съемная 374х490х 16 3 9 Полка длинная 776х490х 16 1 10 Фасад распашной 2090х396х16 3 11 Задняя стенка ДВП 2092х397х3,2 3 12 Стыковочная планка 2060 1 13 Штанга 771 1 |

# Text boxes

Комплектовщик-

Рис.1 Схема сборки

Рис. 3  Схема установки петель

Рис.2 Схема установки эксцентрика

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы  по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222

www.rinner.ru

Необходимый инструмент для сборки:

* Рулетка

* Отвертка крестовая

* Отвертка плоская